ÉVOLUTION DE LA JAUGE POUR 2008

POINT- 1 - Respect de l’esprit de la jauge.

En cas de contestation sur un élément du bateau qui serait perçu hors jauge par un jaugeur ou un coureur. Le propriétaire du bateau incriminé aura la possibilité de faire intervenir sur place et s’ils sont présents un des membres du bureau de l’association des propriétaires qui tranchera sur le respect de l’esprit de notre jauge.

En cas d’accord par ce membre du bureau le propriétaire pourra régater avec l ‘élément incriminé sans risque de disqualification.

L’acceptation n’implique pas l’autorisation dans la jauge, mais une clémence de la Classe.

Objectif :

éviter la mise à l’écart d’une régate un bateau hors jauge sur le fond mais respectant l’esprit (faible coût et n’apportant pas d’avantage significatif ou de possibilité de réglages supérieurs aux bateaux dans la jauge)

POINT- 2 - Tire de palan de GV arrière – Pantoire.

La jauge autorise une tire arrière du palan de GV sous forme de pantoire textile.

Le palan devra être équivalent au palan standard à 5 brins soit une poulie double à ringot et une poulie tripe.

Le réglage de la pantoire comprendra au maximum 4 poulies et 2 coinceurs.

Objectif :

Rendre le bateau plus performant dans le petit temps et offrir plus de réglages. Ceci notamment en vue de l’autorisation d’utiliser la nouvelle  GV à corne.

POINT- 3 - Sangles de rappel :

Celles ci doivent  être fixées ou maintenues sur l’arrière du bateau, un palan pour en assurer la tension est autorisé.

Objectif :

Pouvoir renforcer ou fixer les sangles sur une partie plus robuste que la petite cadène d’origine qui est prévue pour 1 équipier (principalement le barreur) et non trois ou quatre quand nous courrons en HN ou en plus de robustesse nous avons besoin de tendre plus que d’habitude.

POINT- 4 - Règlement Sportif de la Classe :

Supprimer : et le bateau doit porter sur le tableau arrière, l’autocollant fourni par l’Association, attestant du paiement.

Objectif :

# Eviter les embrouilles compte tenu du fait que l’association ne fournie plus autocollant

POINT- 5 - Jauge des voiles :

Les voiliers vendeurs de voiles neuves sont tenus de faire jauger celles ci et de les faire tamponner pour en garantir les mesures.

Objectif :

Rendre les voiliers responsables de leur produit et éviter le bazar et l’attente de la jauge en championnat HN.

POINT- 6  Modification Grand Voile pour application 2008 :

- Solutions choisies : Augmentation de la surface de Grand voile avec une têtière à corne.

- Les mesures de jauge de la grand voile sont modifiées comme suit :

- P=7.65

- E = 3.16

- Têtière HB = 1.3 m

- MGU = 1.8 m

- MGM = 2.36 m

- 5 lattes maxi dont 3 forcées, longueur maximum des lattes inférieures : 1.20 m

- Tous les autres éléments de la jauge précédente restent inchangés.

- Ces modifications augmentent la surface de grand voile de 2.6 m²

- Il est évident que les performances du bateau seront améliorées dans certaines conditions, en particulier dans le petit temps ou le Sprinto ne pouvait absolument pas sauver son rating. Dans ces conditions une augmentation de performances inférieure a 5 % est à prévoir.

- Le reste du temps, et en particulier quand l’équipage est au trapèze, le gain en performances dû à l’augmentation de surface de la grand voile ne me paraît pas significative. (JD)

- POINT 7 - Modification  FOC pour application 2008 :

- A l’occasion de cette modification de jauge, je vous propose d’autoriser 2 lattes verticales sur la chute du foc. Cela améliore fortement la durabilité des voiles, et a donc un caractère économique pour les propriétaires.

- Le texte de jauge pourrait devenir le suivant :

- Guindant : 6.50 m

- Bordure : 2.47

- LP : 2.35

- 2 lattes autorisées sur la chute devant permettre l’enroulement du foc

Longueur maxi des lattes 1 m. (JD)

Vote par correspondance AG Sprinto 07 :

Je soussigné ………………………………………….. donne pouvoir à ……………

……………………… de manière à ce qu’il fasse valider mon bulletin de vote ci-joint

Date + signature

Mettre une croix en fonction de la réponse souhaitée

| Article | OK | Pas OK | Abstention |
| --- | --- | --- | --- |
| Point 1 Esprit de la jauge |  |  |  |
| Point 2 Palan GV |  |  |  |
| Point 3 Sangles de rappel |  |  |  |
| Point 4 Règlement sportif de la classe |  |  |  |
| Point 5 Jauge des voiles |  |  |  |
| Point 6 Nouvelle GV |  |  |  |
| Point 7 Nouveau foc |  |  |  |